Giby, dn.14.05.2020r.
GMINA GIBY
GIBY 74A
16-5-6 GIBY
Znak sprawy: ZP.271.3.2020
Dotyczy :postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na
„Przebudowa drogi gminnej Nr 102323B Wysoki Most-Studziany Las-Frącki
w miejscowości Studziany Las
oraz
Przebudowa drogi gminnej Nr 102303B Pomorze- Posejnele- Kukle
w miejscowości Posejnele“
Gmina Giby , Giby 74A 16-506 Giby informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na
„Przebudowa drogi gminnej Nr 102323B Wysoki Most-Studziany Las-Frącki
w miejscowości Studziany Las
oraz
Przebudowa drogi gminnej Nr 102303B Pomorze- Posejnele- Kukle
w miejscowości Posejnele“
Pytania i odpowiedzi:
1. W związku z zapisami SST D.05.03.04 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO C30/37 punkt 5.7 „…Rozstaw szczelin poprzecznych w zależności od grubości nawierzchni powinien wynosić od 5 do 15 m.” zwracamy się o jednoznaczne określenie rozstawu szczelin poprzecznych przy grubości nawierzchni z betonu wałowanego RCC o grubości 14 cm ponieważ według OST GDDKiA na nawierzchnie z betonu wałowanego odstęp pomiędzy szczelinami na warstwie ścieralnej nie powinien przekraczać 3m.
  Odpowiedź:
Ad1. Inwestor informuje, że w dokumentacja nie narzuca wykonania nawierzchni z betonu wałowanego RCC, dopuszcza się wykonanie w technologii betonu lanego a optymalny rozstaw szczelin przy gr. 14cm powinien wynosić 5,0m. Szczegółowy rozstaw szczelin zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru podczas wykonywania nawierzchni
W związku z różnymi wytycznymi co do minimalnej grubości warstwy betonowej dla ruchu KR1 zwracamy się o potwierdzenie że zaprojektowana nawierzchnia betonowa przy grubości 14 cm betonu wałowanego RCC na podbudowie podatnej z kruszywa łamanego spełnia warunek z §148 Dz.U. 2016 poz. 124.
Odpowiedź:
Ad2. Inwestor potwierdza, że należy przyjąć grubość nawierzchni z betonu cementowego gr. 14 cm.
Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji technicznej o „projekt konstrukcji nawierzchni” zwierający szczegółowe obliczenia dla nawierzchni z betonu wałowanego o grubości 14 cm.
Odpowiedź:
Ad.3 Komplet posiadanych przez Inwestora dokumentów został dołączony do postępowania
Zwracamy się o równe traktowanie Oferentów i dodanie w SST D-05.03.04 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO C30/37 punkt 6.1 Badania po zakończeniu budowy pomiaru grubości wykonanej warstwy z betonu wałowanego na próbkach odwierconych z wykonanej i stwardniałej warstwy tak jak to ma miejsce podczas kontroli ułożonych warstw asfaltowych.
Odpowiedź:
Ad.4 Badanie grubości nawierzchni z betonu cementowego będzie kontrolowana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru podczas wykonywania nawierzchni. Na jego polecenie dopuszcza się konieczność wykonania pomiaru na próbkach odwierconych z wykonanej i stwardniałej warstwy nawierzchni tak jak to ma miejsce podczas kontroli ułożonych warstw asfaltowych.
Zwracamy się o równe traktowanie Oferentów i dodanie w SST D-05.03.04 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO C30/37 punkt 6.1 Badania po zakończeniu budowy pomiaru równości podłużnej i poprzecznej wykonanej warstwy z betonu wałowanego RCC tak jak ma to miejsce w przypadku SST na warstwy asfaltowe na powyższych zadaniach. W SST D-05.03.05 zapis brzmi:
„6.2.2. Równość
Dla dróg o kategorii ruchu KR1-KR2 do oceny równości podłużnej należy zastosować metodę pomiaru przy użyciu łaty 4m i klina lub planografu. Nierówności nawierzchni ścieralnej nie powinny być większe niż 9mm.
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.
Wymagania co do równości poprzecznej podano w tablicy 19
Tablica 1. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej
Klasa drogi	Element nawierzchni	Wartości odchyleń równości poprzecznej [mm]
A, S, GP	Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania	≤ 6
	Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza	≤ 8
G	Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza	≤ 8
Z,L,D	Pasy ruchu	≤ 9

Odpowiedź:
 Ad.5 Równość nawierzchni z betonu cementowego należy wykonać zgodnie z pkt. 5.4 SST D.05.03.04. Zamawiający potwierdza, że nierówności nawierzchni nie powinny być większe niż 9mm (jak dla technologii bitumicznej).
    Sporządził: Zatwierdził:
Jolanta Bagińska WÓJT GMINY GIBY
        Robert Bagiński